RD Žabovřesky, rekonstrukce

Poptávka

0. patro  - předpoklad zahájení  od 10.1. 2012  a dokončení prací v polovině února

- odpojení stávajícího přívodu vody k vodovodnímu kohoutku

- příprava přívodu vody pro průtokový ohřívač k lince

- příprava odpadu linky

- napojení na odpady z 1.patra, nutné bourání stávající podlahy

- výměna odpadního potrubí přívodu z 1.patra

- vyvedení vodovodního potrubí na předzahrádku a příprava na připojení přenosné hadice – nutno provést probourání přes venkovní zeď  - viz foto

- přeložení plynoměru ze současné místnosti, nejlépe s projektem a vyřízením potřebných povolení u plynáren – viz foto

- odstranění stávajícího plynové potrubí a udělání nového - zabudovaného do stěny nebo podlahy

Práce budou prováděny po etapách v návaznosti na rekonstrukci podlah a omítek.

Veškeré instalace potrubí musí být hotovy před zabetonováním podlahy a novými omítkami,

po dokončení podlahy a omítek se bude pokračovat na připojení na zprovoznění kuchyňské            	linky

Není v této etapě předmětem poptávky

1.patro  - předpoklad zahájení  prací začátkem března a dokončení prací do konce března

Větší pokoj

- demontáž stávajícího plynového topidla

- na stávající tělesa topení nainstalovat nové regulační hlavice

Koupelna

- demontáž stávajícího průtokového plynového ohřívače,

- instalace samostatného měření vody

- instalace vany – vana je dodávkou stavebníka

- instalace přívodu a odvodu k myčce, instalace vybrané myčky – možno dodat

- instalace přívodu a odvodu k pračce – pračka je dodávka stavebníka

- vybudování nového záchodu vedle vany, zde bude nutno prozkoumat, zda lze použít pro odpad např. nepoužívaný komín, apod.

- Obložení kachličkami

Menší pokoj

- příprava všech instalací pro novou kuchyňskou linky, v této místnosti nebyla kuchyň

- instalace kuchyňské linky – linka je dodávkou stavebníka

- obložení kachličkami okolo linky

na stávající tělesa topení nainstalovat nové regulační hlavice