Obsah

B. 1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY	  2

B. 2 CELKOVÝ POPIS STAVBY	  5

B.2.1	Základní charakteristika stavby a jejího užívání			          5

B.2.2	Celkové urbanistické a architektonické řešení				          8

B.2.3	celkové provozní řešení, technologie výroby				          9

B.2.4	Bezbariérové užívání stavby							          9

B.2.5	Bezpečnost při užívání stavby						          9

B.2.6	Základní charakteristika objektů						        10

B.2.7	Základní charakteristika technických a technologických zařízení	        11

B.2.8	Zásady požárně bezpečnostního řešení					        11

B.2.9	Úspora energie a tepelná ochrana					        11

B.2.10	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí										  	        12

B.2.11  Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí    12

B. 3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU	14

B. 4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ	14

B. 5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERENNÍCH ÚPRAV	15

B. 6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA	15

B. 7 OCHRANA OBYVATELSTVA	17

B. 8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY	17

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

B. 1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY

a) 	charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Pozemek se nachází v rovinaté oblasti a okraji obce. Původní využití je jako orná půda. Pozemek se nachází v zastavitelném a zastavěném území. Mírou zastavěnosti, charakterem stavby i podlažnost navrhované stavby je v souladu s charakterem území, dosavadní využití i zastavěností území.

b) 	údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci

Pozemek je v zastavitelné ploše, navrhovaná stavba je v souladu s politikou územního rozvoje, v souladu se zásadami územního rozvoje, a v souladu s cíly a úkoly územního plánování. Podle územního plánu se jedná o zastavitelnou plochu s využitím jako BV– bydlení vesnické:

Závěr: Využití území je dodrženo, obecné podmínky dle ÚP jsou dodržené, navrhovaná stavba je v souladu s politikou územního rozvoje, v souladu se zásadami územního rozvoje, a v souladu s cíly a úkoly územního plánování.

c) 	informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území,

Žádná rozhodnutí o povolení výjimky nebyla vydána, nejsou vyžadována. Stavební záměr je řešen tak, aby nemusely byt řešeny výjimky z vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území v platném zněni.

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

V době zpracování projektové dokumentace nebyly k dispozici a budou získány na základě předložení této dokumentace. Následně budou součástí přílohy k projektu.

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.,

Geologický průzkum			nebyl proveden

Hydrogeologický průzkum 		nebyl proveden

Stavebně historický průzkum	nebyl proveden

Radonový průzkum			radonové riziko - NÍZKÉ

f) ochrana území podle jiných právních předpisů1)

Nebyla zjištěna. Stavba se dle KN nenachází v rozsáhlém chráněném území, ani v žádné jiné specifikované zóně.

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Stavba a pozemek se

nachází	 v záplavovém území

v poddolovaném území

nenachází v záplavovém a poddolovaném území

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavba ani její provoz nemají výrazný negativní vliv na životní prostředí. Vlastním provozem objektu nevzniknou žádné škodlivé odpady a exhalace. Při provozu budovy budou dodržovány všechny legislativně stanovené požadavky na dodržování ochrany životního prostředí. Realizací nedojde k zásahu do krajinného rázu lokality.

Samostatná realizace se neprojeví negativním způsobem na životní prostředí v okolí stavby. Okolí bude zatěžováno jen minimálně a krátkodobě. Vzhledem druhu stavby nebudou hodnoty stavebního hluku představovat výrazný vliv na zdraví obyvatel a nebudou překročeny nejvyšší přípustné hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku. Při použití hlučných zařízení, budou práce omezeny na minimum. Po dobu výstavby je potřeba počítat se znečištěním ovzduší (prašností) a to v samotném prostoru stavby a pak při dopravě materiálu a odvozu sutě a stavebního odpadu. Rozsah znečištění bude minimální.

Řešení vsakování srážkových vod je navrženo v souladu s vyhláškou 501/2006 Sb. konkrétně § 20/5 písm. c). Dle § 21/3 vyhlášky č. 501/2006 Sb. je pak vsakování dešťových vod na pozemcích staveb pro bydlení splněno, jestliže poměr výměry části pozemku schopné vsakování dešťové vody k celkové výměře pozemku činí v případě a/ samostatně stojícího rodinného domu a stavby pro rodinnou rekreaci nejméně 0,4 nebo b/ řadového rodinného domu a bytového domu 0,3.

i)	požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

Nejsou požadavky na asanace ani demolice. Nejsou žádné požadavky na kácení dřevin. Na pozemku se nenachází vzrostlé dřeviny a souvislé plochy keřů.

j)	požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,

Zábor zemědělské půdy

Ano:	 Dočasný	 trvalý

ne

Vynětí pro parc. č. 3171/3, k.ú. Prušánky

- Celková plocha pozemku:	935,0 m²

- Plocha zastavěná stavbou:	181,0 m²

- Zpevněné plochy:		74,6 m²

- Celkem k vynětí:			255,6 m²

k)	územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,

V ulici před objektem jsou přítomné tyto veřejné sítě:

- Silnoproudé kabelové rozvody ČEZ – NN podzemní

- Veřejný vodovodní řad

Splašková kanalizační stoka

Na pozemek jsou přivedeny tyto inženýrské sítě:

Přípojka elektřiny

Přípojka vodovodu

Přípojka splaškové kanalizace

Bezbariérový přístup není požadován, navržené řešení umožňuje bezbariérový přístup na pozemek, nikoli do navrhované stavby.

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,

Stavebním záměrem nebudou vyvolány další a související investice jako jsou přeložky sítí veřejné technické a dopravní infrastruktury, tj. zejména přeložky energetického, komunikačního vedení popř. veřejného osvětlení.

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí,

Stavba se realizuje na parcele č. 3171/3, k.ú. Prušánky. Následuje výpis majetkoprávních vztahů, údaje dle katastru nemovitostí ke dni 04.06.2018.

Výměra:	935 m²

Druh pozemku:	orná půda

Vlastnické právo:	Holub Ladislav, Holubová Petra

Lesní 3296/15, 695 01 Hodonín

Číslo LV:	3700

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.

Nevzniká žádné ochranné ani bezpečnostní pásmo

B. 2 CELKOVÝ POPIS STAVBY

## Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) 	nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,

Nová stavba

b) účel užívání stavby

Rodinný dům

c) trvalá nebo dočasná stavba

Trvalá stavba

d) 	informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Žádná rozhodnutí nebyla vydána, nejsou vyžadována. Stavba není navržena pro bezbariérové užívání a návrh stavby respektuje požadavky stanovené vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.

d) 	informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

Návrh stavby je v souladu s požadavky dotčených orgánů, jednotlivá řešení jsou v rámci předprojektové a projektové případy konzultována, potřebná vyjádření jsou samostatně doložena. Stavba bude provedena v souladu s požadavky dotčených orgánů. V době zpracování této zprávy ještě nebyla vydána závazná stanoviska KHS a HZS, a tyto budou doložené při žádosti o povolení stavby. V době zpracování projektové dokumentace nebyli k dispozici a budou získány na základě předložení této dokumentace. Následně budou součástí přílohy k projektu.

f) 	ochrana stavby podle jiných právních předpisů1)

Není vyžadována, není navržena.

g) 	navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.

Plocha parcely: 	935,0 m²

Zastavěná plocha: 	181,0 m²

Zpevněná plocha: 	76,2 m²

Obestavěný prostor: 	724 m³

Užitná plocha:	138,6 m²

Obytná plocha:	85,6 m²

Počet bytů, dispozice:	1, 4 + kk + garáž

Počet uživatelů:	4

h) 	základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.

Objekt využívá tato media a energonositele:

Plyn

Pevná paliva - palivové dřevo

biomasa - palivové dřevo

Elektrickou energii

Sluneční energii (solárně termické kolektory, fotovoltaické panely)

Větrnou energii (větrné elektrárny)

Energii ze vzduchu a země (tepelné čerpadlo)

Vodovod

Vlastní zdroj vody

Energetické hodnocení stavby je předmětem přiloženého Průkazu energetické náročnosti, další údaje jsou obsažené v části Technika prostředí staveb. Následuje základní výpis, zatřídění stavby a potřeby energií na vytápění a ohřev TV:

Energetická náročnost (zatřídění):      	B

Tepelná ztráta objektu*:			5,7 kWh

Potřeba energie na vytápění:		12,1 MWh/rok

Potřeba energie na ohřev TV:		2,8 MWh/rok

* Kvalifikovaný odhad tepelné ztráty vychází z protokolu výpočtu ENB

Dešťové vody jsou:

Zasakovány: 		 Zcela 	 částečně

Akumulovány a využity pro záliv zahrady

napojeny na dešťovou kanalizaci

napojeny na kanalizaci

jiný způsob, jaký….

Při provozu rodinného domu bude vznikat běžný komunální odpad. Odpady budou pravidelně odváženy.

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

Časový harmonogram zohledňuje reálné lhůty a termíny zajištění jednotlivých pracovních záběrů montáže a možností běžné stavební firmy.

Zpracování technické projektové přípravy:	      06/2018 	-   08/2018

Stavební povolení (cca dle stavebního úřadu):	      08/2018 	-   09/2018

Realizace hrubé stavby HSV			      09/2018 	-   12/2018

Realizace dokončovacích prací PSV		      12/2018 	-   05/2019

Kolaudace akce					      06/2019

j) Orientační náklady stavby

Předběžné stanovení investičních nákladů je provedeno na základě obestavěného objemu navrhovaného objektu a na základě cen „obvyklých“ pro stavební výrobu. Podrobný rozpočet a cenová kalkulace nejsou součástí projektu ve stupni pro stavební řízení.

Investiční náklady RD cca:   			4 000 000 Kč

## Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení

Rodinný dům byl navržen dle požadavků investora. Vzhled rodinného domu byl přizpůsoben požadavkům investora a místním limitům (odstupy, výška stavby, sklony střechy, podlažnost).

Navržené urbanistické, architektonické, výtvarné a stavebně-technické řešení stavby je navrženo se zřetelem na účel stavby a její umístění v dané lokalitě. Stavba je řešena jako nepodsklepená, jednopodlažní se šikmou střechou bez využití podkroví. Stavba je umístěna v upraveném terénu. Objekt je vzhledem ke světovým stranám situován tak, aby místnosti co nejlépe splňovaly svou funkci technických a hygienických norem.

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

Dům má typický půdorys, odpovídající půdorysům bungalovu. Zastřešený valbovou střechou s hlavním hřebenem rovnoběžným se vstupní fasádou. Střešní krytina z drážkovaných betonových tašek, fasáda s finální tenkovrstvou omítkou se strukturovaným povrchem, výplně otvorů s plastovým rámem a izolačním zasklením. Klempířské prvky z lakovaného FeZn klempířského plechu. Barevné řešení bude provedeno v souladu s další volbou investora.

Dispoziční řešení navrhovaného objektu je zřejmé z výkresové části projektové dokumentace. Za vstupními dveřmi se nachází prostor zádveří, ze kterého je přístup do technické místnosti a kuchyně, se které je přístup za 1. do chodby, která ústí do koupelny a garáže. Za 2. do ložnice, která disponuje vlastní saunou a za 3. do chodby, se které je přístup do obou dětských pokojů a sprchového koutu s WC. Z ložnice a kuchyně je navíc přístup na dřevěnou terasu.

Stavební parcela je na rovině. Úroveň podlaží je cca 200 mm nad upraveným terénem, kdy upravený terén je mírně navýšen oproti terénu stávajícímu. Pata objektu je opatřena kačírkovým násypem s oddrenážováním.

## celkové provozní řešení, technologie výroby

Rodinný dům bude sloužit k trvalému bydlení, žádná výrobní technologie není navržena. Technická a technologická zařízení použitá v rodinném domě jsou podrobně popsány v části D.4 Technika prostředí staveb. Dům bude vytápěn tepelným čerpadlem, podlahovým teplovodním vytápěním a teplá voda bude ohřívána v zásobníkovém ohřívači vody. V objektu bude standardní rozvod elektroinstalací a vody s odkanalizováním.

## Bezbariérové užívání stavby

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením.

Rodinný dům nepodléhá splnění podmínek vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecně technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, a pozdějších znění. Stavba není navržena dle podmínek vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecně technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, a pozdějších znění.

## Bezpečnost při užívání stavby

Při provádění stavebních činností a provozu stavby je povinnost se řídit pokyny a ustanoveními předpisů, ve znění pozdějším předpisů:

Nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

Vyhl. č. 101/2005 Sb., Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na nebezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

a další.

Provoz objektu nebude mít negativní vliv na zdraví a životní prostředí. Při užívání stavby budou dodržovány všechny platné předpisy a zákony o bezpečnosti při užívání staveb.

Pro stavbu jsou navrženy a budou použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavby při správném provedení a běžné údržbě splňuje požadavky, kterými jsou: mechanickou pevnost a stability, požární odolnosti, ochrana zdraví osob a zvířat, zdravých životních podmínek a životného prostředí, ochrana proti hluku, bezpečnost při užívání, úspora energie a tepelná ochrana. Stavby tyto požadavky musí splňovat po celou dobu plánované životnosti stavby.

Stavba je navržena v souladu s požadavky vyhlášky č.268/2009 Sb.

## Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení

Dům je založený na základových pasech, izolace proti zemní vlhkosti bude provedena z asfaltových pásů s hliníkovou folií, která bude sloužit i jako protiradonová, nosné obvodové konstrukce jsou zděné, nenosné jsou taktéž zděné. Zastřešení je valbovou střechou z dřevěných vazníků se sklonem 22°, stropní konstrukci bude tvořit zavěšený sádrokarton. Krytina je skládaná s pálených drážkových tašek, výplně jsou s jednoduchým rámem a izolačním zasklením, fasáda objektu je provedena tenkovrstvou omítkou se strukturovaným povrchem. Venkovní zpevněné plochy budou pochozí a pojízdné z betonové zámkové dlažby. Oplocení do ulice bude s betonovou podezdívkou, sloupky a plotovými poli. K sousedním parcelám bude provedený jednoduchý plot z poplastovaného pletiva a ocelových poplastovaných sloupků.

b) konstrukční a materiálové řešení

Dům je navržený jako nová zděná stavba s valbovou střechou.

c) mechanická odolnost a stabilita.

Jedná se o stěnový konstrukční systém s tuhými stěnami v obou směrech, plošné založení na základových pasech, zastřešení vazníkovou střechou zavětrovanou ve vodorovném směru diagonálními prvky. Stavebně konstrukční řešení je samostatnou součástí projektové dokumentace stavby. Všechny navržené nosné konstrukce byly v rámci tohoto projektu posouzeny a jejich dimenze navrženy na straně bezpečnosti tak, aby po dobu předpokládané existence stavby vyhověly požadovanému účelu a odolaly všem zatížením a vlivům, které se mohou běžně vyskytnout při provádění i užívání stavby, a to:

zřícení stavby nebo její části

většímu stupni nepřípustného přetvoření

poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení nebo instalovaného    vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce

poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině

## Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení

Kanalizace je provedena z PVC trub a jednotlivé rozvody v objektu jsou napojeny na ležatou kanalizaci a svedeny do kanalizační šachty.

Voda bude přivedena do niky v garáži objektu, odkud se napojí na zásobník a následně s teplou vodou bude rozvedena po objektu. Teplá voda bude ohřívána v zásobníkovém ohřívači vody.

Elektrická energie bude napojena ze stávající elektroměrové skříně na hranici s komunikací.

Vytápění objektu je pomocí tepelného čerpadla. Jedná se o podlahové teplovodní vytápění.

b) výčet technických a technologických zařízení.

V objektu budou řešeny rozvody jednotlivých druhů energií, tj kanalizace, vody, elektrické energie. Navržený je ohřev teplé vody v zásobníkovém ohřívači a vytápění objektu je pomocí tepelného čerpadla – podlahové vytápění. V domě je navržena standardní kuchyňská linka s běžnými spotřebiči.

## Zásady požárně bezpečnostního řešení

Požárně bezpečnostní řešení je podrobně popsáno v části D.3 Požárně bezpečnostní řešení. Stavba je vyhovující, požárně nebezpečný prostor nezasahuje na vedlejší pozemky a stavby, stavba není umístěna v požárně nebezpečném prostoru jiné stavby.

## Úspora energie a tepelná ochrana

Kriteria pro hospodaření s energiemi posuzuje průkaz energetické náročnosti budovy. Stavba je vyhovující, zatřídění do třídy B.

Celková dodaná energie			18,3 MWh/rok		B

Neobnovitelná primární energie	29,0 MWh/rok		C

Průměrný součinitel obálky budovy	0,22 W/m²K			C

## Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod.

Větrání obytných místností je přirozené. WC, koupelny a technická místnost jsou odvětrávané okny.

Vytápění objektu je pomocí tepelného čerpadla. Jedná se o podlahové teplovodní vytápění.

Veškeré obytné místnosti v rodinném domě jsou prosluněny. Umělé osvětlení na minimální požadované hodnoty v jednotlivých prostorech zajistí umělé osvětlení, navržené jsou světelné zdroje převážně LED, výjimečně (pro stmívané zdroje nebo zdroje s pohybovým čidlem) jiné úsporné zdroje (halogen, CPL). Standardní vláknové žárovky nejsou navrženy a nepřipouští se.

Zásobování vodou je navrženo vodovodní přípojkou a již bylo popsáno výše: Voda bude přivedena z řádu přes niku do velkokapacitního zásobníku, odkud společně s teplou vodou bude rozvedena po objektu. Teplá voda bude ohřívána v zásobníkovém ohřívači vody. Venkovní jednotka tepelného čerpadla bude izolována dřevěnou konstrukcí a izolací proti hluku.

Odkanalizování je standardní z PVC trubek KG a HT, jednotlivé zařizovací předměty budou opatřené zápachovou uzavírkou.

Stavba nebude rušit okolí žádnými vibracemi, hlukem ani prašností, žádný zdroj produkující vibraci, hluk nebo prach není v domě navržen.

## Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Ochrana před radonovým rizikem je navržena odpovídající ke zjištěnému radonovému riziku - nízké. Bude provedena izolace s použitím protiradonového asfaltového pásu.

b) ochrana před bludnými proudy

Vzhledem k umístění objektu se nepředpokládá zasažení objektu bludnými proudy, a proto není ochrana před bludnými proudy navržena.

c) ochrana před technickou seizmicitou,

Jako zdroje technické seizmicity se nejčastěji vyskytují vibrující stroje, těžká doprava, silniční nebo železniční doprava, rázy těžkých mechanismů (buchary, lisy, beranidla při zarážení pilot apod.), kostelní zvony, důlní otřesy nebo otřesy vzniklé při odstřelech. Vzhledem k tomu, že se výše uvedené zdroje nenachází v blízkosti objektu, není ochrana před technickou seizmicitou navržena.

d) ochrana před hlukem

Dle aktuálního územního plánu obce není v okolí pozemku a stavby plánována žádná výstavba komunikací nebo tratí, kromě obslužných místních a účelových komunikací IV. Třídy

Podle nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací jsou stanoveny:

hygienické limity vnitřního prostředí obytných místností:	LAeq,16h= 40 dB ve dne

LAeq, 8h= 30 dB v noci

Pro komunikace IV.třídy jsou dle stejného předpisu stanoveny:

limitní hladiny hluku:						LAeq,16h= 55 dB ve dne

LAeq, 8h= 45 dB v noci

Dle ČSN 730532 (Ochrana proti hluku v budovách) je zvuková izolace obvodového pláště pro hodnoty 55 a 45 dB:							R'w= 30 dB ve dne

R'w= 38 dB v noci

Svislé obvodové konstrukce stavby jsou ze standrarní obvodové stěny RIGIPS  s váženou laboratorní neprůzvučností R'w= 43 dB, VYHOVUJE nočním i denním hladinám akustického tlaku.

Poměr plochy oken k ploše obvodového pláště je menší než 50%, proto je požadavek na vzduchovou neprůzvučnost oken:					Rw= 27 dB ve dne

Rw= 35 dB v noci

Při výstavbě budou použita okna třídy min. TZI 3 s hodnotou Rw 35 - 39 dB, VYHOVUJE denní i noční době.

Hygienické limity hluku vnějších chráněných prostor jsou dle nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací stanoveny:

LAeq,16h= 55 dB ve dne

LAeq, 8h= 45 dB v noci

Hluk tepelného čerpadla

Navržená izolace proti hluku u konstrukce vnějšího tep. čerpadla – minerální vata tl. 100 mm.

Tato konstrukce z hlediska odhlučenění vyhovuje!

e) protipovodňová opatření

Stavba se nenachází v záplavovém území, protipovodňová opatření nejsou navržena

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Ostatní účinky v dané lokalitě nebyly zjištěny.

B. 3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) napojovací místa technické infrastruktury,

Na pozemek jsou přivedeny tyto inženýrské sítě:

Přípojka elektřiny	
napojení v elektroměrové skříni na hranici pozemku

Přípojka vody	
napojení z řádu do niky v garáži objektu

Přípojka kanalizace	
napojení do kanalizační šachty

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

Přípojka elektřiny, délka 	16,38 m

Domovní část přípojky splaškové kanalizace PVC-KG-DN150, délka 1,3 m (osově k šachtě). Napojeno do kanalizační jímky - viz projekt Technika prostředí staveb.

Domovní část přípojky vodovodu PE- DN32, délka 1,25 m.

B. 4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace

Pozemek je již dopravně napojen na komunikační systém obce komunikací přiléhající k hranici pozemku investora vjezdem a vstupem.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Napojení pozemku je stávajícím vjezdem. Pozemek je v současné době přístupný a umožňuje vjezd osobních i nákladních automobilů.

c) doprava v klidu

Na pozemku investora bude možné na zpevněné ploše parkování dvou osobních automobilů. Jeden automobil je možné parkovat v garáži, která je součástí objektu.

d) pěší a cyklistické stezky.

Pěší a cyklistické stezky se v místě stavby nenachází.

B. 5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERENNÍCH ÚPRAV

a) terénní úpravy,

V rámci hrubých terénních úprav se provede sejmutí skrývky/ornice v ploše stavby objektu a v místě budoucích zpevněných ploch. Humosní vrstvy budou deponovány v ploše staveniště a budou použity pro konečné terénní úpravy okolí objektu.

Všechny výkopy (např. pro kanalizaci apod.) je vhodné zasypat zpět vytěženými zeminami se zhutněním tak, aby byly pokud možno obnoveny původní propustnosti.

b) použité vegetační prvky,

Po dokončení stavby bude pozemek znovu zatravněn.

c) biotechnická opatření.

Biotechnická opatření se této stavby netýkají, nejsou navržena.

B. 6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

Vzhledem k povaze a charakteru předmětného stavebního záměru nebude užíváním stavby vznikat žádný významný vliv na životní prostředí. Předmětným stavebním záměr není stavbou zahrnutou v kategorii I – záměry, vždy podléhající posouzení z hlediska životního prostředí a ani v kategorii II-záměry vyžadující zjišťovací řízení podle zák. č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, která by měla významný vliv na životní prostředí z hlediska hluku, odpadů vzniklých užíváním stavby ani nepříznivými emisemi na ovzduší. Stavební záměr neřeší stavbu určenou pro výrobu ani skladování, ale řeší stavbu k trvalému bydlení, ve které není situována výroba ani jiné zdroje hluku a u které se nepředpokládají škodlivé vlivy na životní prostředí. Venkovní jednotka tepelného čerpadla bude izolována dřevěnou konstrukcí a izolací proti hluku.

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,

Podle ÚPD se na stavebním záměrem dotčených pozemcích nevyskytují žádné významné vodní zdroje, léčebné prameny, památné stromy ani živočichové vyžadující ochranu stanovené právními předpisy. Stavba bude umístěna na pozemku, který je dle ÚPD pro předmětný stavební záměr určen. Samotné stavebně-technické řešení stavby nemůže ohrozit lokální významný krajinný prvek popř. ekologickou, geomorfologickou a esteticky hodnotnou část krajiny, utvářející její typický vzhled, který přispívá k udržení její stability, neboť nebude v daném území tvořit významnou pohledovou dominantu a rovněž v předmětné lokalitě převažuje zástavba rodinnými domy. Rovněž dle ÚPD nebude stavební záměr umístěn v území s významnými krajinnými prvky, jako jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy popř. části krajiny, které jsou zaregistrovány podle § 6 orgánem ochrany přírody jako významný krajinný prvek tj. např. mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Předmětný stavební záměr, tak nebude mít vliv na přírodu a krajinu tj. ochranu dřevin, památných stromů, rostlin a živočichů apod., a zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině.

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,

Z hlediska Natury 2000 se stavba nenachází v ptačí oblasti ani v oblasti, na kterou se vztahuje speciální ochranná nařízení týkající se životního prostředí.

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,

Vzhledem k charakteru stavby, nebylo prováděno zjišťovací řízení EIA.

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,

Vzhledem k charakteru stavby, nebylo řešeno

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

Charakter předmětného stavebního záměru zejména z hlediska jeho budoucího užívání nevyžaduje podle dosavadní úpravy právních předpisů zřízení ochranného ani bezpečnostního pásma. Předmětným stavebním záměrem není výrobní, těžební, zemědělský, chemický ani jiný tématický areál, který by z hlediska jeho budoucího užívání a zajištění bezpečnosti v daném území vyžadoval zřízení bezpečnostního nebo ochranného pásma s konkrétními podmínkami na ochranu území podle příslušných právních předpisů.

B. 7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Jedná se o stavbu, která svým charakterem a využitím nepředstavuje pro své okolí žádné riziko. Ochrana obyvatelstva není navržena.

B. 8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Stavba zajistí veškeré potřebné zásobování stavebním materiálem na pozemek. Jedná se o stavbu malého rozsahu, skladování na pozemku a později v objektu rozestavěného domu.

Zařízení staveniště bude obsahovat dočasné deponie ornice a výkopku, skládku kusového a sypkého materiálu. Materiál bude uskladněn ve vymezeném prostoru v rámci pozemku, později v rozestavěné stavbě. Zařízení staveniště bude umístěno výlučně na pozemku investora a mimo ochranná pásma inženýrských sítí. Prostor staveniště je doporučeno oplotit proti přístupu nepovolaných osob. Trvalé deponie nevzniknou, mezideponie budou součástí zařízení staveniště. Příjezdy k pozemku jsou stávající.

b) odvodnění staveniště

Staveniště nebude opatřeno plochami a povrchy zamezujícími vsakování dešťových vod v místě dopadu, staveniště není nutné odvodňovat, a to ani ve fázi realizace základových konstrukcí.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Pozemek je napojen na dopravní infrastrukturu sjezdem z přilehlé komunikace. Na pozemek jsou přivedeny sítě vody, kanalizace a NN síť.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Provádění stavby nemá zásadní vliv na okolní stavby, realizace domu nevyžaduje přístup nebo užití sousedních soukromých pozemků

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Nejsou žádné požadavky na asanace ani demolice. Kácení dřevin nebude prováděno.

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Stavba nevyžaduje zábor okolních pozemků. Pro zařízení staveniště bude využit pouze dotčený pozemek a to pouze v okolí stavby.

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Nejsou požadavky

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Odpady vzniklé při stavbě budou zejména obalové materiály a nevyužitelné zbytky materiálů. Hospodaření s odpady se bude řídit ustanovením zákona č. 185/2001Sb., „O odpadech“, vyhláškou MŽP č. 381/2001Sb., „Katalog odpadů“, vyhláškou MŽP č. 383/2001Sb. „O podrobnostech nakládání s odpady“ a ostatními prováděcími právními předpisy, následuje základní výpis odpadů vznikajících při předmětné stavbě a způsobu nakládání s nimi, následuje základní výpis odpadů vznikajících při stavbě včetně odhadu množství:

Číslo 		Označení 				Likvidace 	Zajištění 	Množství

15 01 01 	Papírový obal 				recyklace 	dodavatel 	0,15 t

15 01 02 	Plastový obal 				recyklace 	dodavatel 	0,05 t

15 01 03 	Dřevěný obal 				vratné 		dodavatel 	0,25 t

17 02 01		Beton					odvoz 		dodavatel	0,10 t

17 02 01		Dřevo					zátop 		dodavatel 	0,50 t

17 03 02 	Asfaltové směsi			odvoz 		dodavatel	0,10 t

17 04 05 	Železo a ocel 				recyklace 	dodavatel 	0,05 t

17 04 07 	Směsné kovy 				recyklace 	dodavatel	 0,02 t

17 04 11 	Kabely					odvoz 		dodavatel 	0,02 t

17 08 02 	Stav. materiály na bázi sádry		odvoz 		dodavatel	0,20 t

17 09 03 	Směsné stav. odpady ostatní 		odvoz 		dodavatel	0,40 t

Odpady vzniklé během stavební činnosti se shromažďují a ukládají vytříděné dle druhů a kategorizací odpadů (neznalost vlastností odpadu znamená nakládání s ním jako s nebezpečným odpadem). Zneškodnění biologicky a chemicky aktivních odpadů se provádí prostřednictvím oprávněných fyzických nebo právnických osob, na zařízení k tomu určených a technicky způsobilých.

S vytěženou zeminou po provedených výkopových pracích bude naloženo na základě zjištěných parametrů této zeminy. Zhutnitelné zeminy budou využity jako zásypové materiály. Nezhutnitelné zeminy budou skladovány a využity při terénních úpravách na konci stavby.

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Odebraná zemina bude zpracovaná na pozemku investora. Skrývka ornice bude provedena pouze v plochách pod a v blízkosti navrhované stavby. Sejmutá ornice bude mezideponovaná a po dokončení zemních prací bude znovu rozprostřena. Vytěžená zemina a ornice bude skladována hned vedle výkopů a bude vrácena na původní místo. Přebytečná zemina bude použita pro úpravu terénních nerovností pozemků.

Vytěžená zemina bude do objemu 100 m³, skrývka do 50 m³.

j) ochrana životního prostředí při výstavbě

Při realizaci budou použity pouze takové technologie a stroje, které nemají negativní vliv na životní prostředí, kromě hluku, který je řešen v odstavci k).

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Vlivem stavby a užíváním nebude nadměrně zatíženo bezprostřední ani vzdálené okolí stavby. Musí být dodrženy všechny dotčené normy, předpisy a vyhlášky, týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví i ochrany životního prostředí. Zejména pak zákoník práce č. 262/2006 Sb., zákon 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

Bezpečnost práce a technické zabezpečení při vlastní realizaci se musí podřídit stavebním a klimatickým podmínkám. Jedná se zejména o bezpečnostní výzbroj, kvalifikační požadavky na pracovníka, předepsané znalosti, zkoušky předepsané provozem a zakázané manipulace. Zásady bezpečnosti práce vycházejí především z vyhlášky ČÚBP a ČBÚ- 591/2006 Sb., 183/2006 Sb. " O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích".

Zjištěný stav akustické situace v území se posuzuje na základě nařízení vlády č.272/2011Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

1) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Nebudou prováděny úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb.

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření

Dopravní trasy pro přesun všech dodávek materiálu jsou stávající. Jedná se o přístupové komunikace k pozemku investora. Okolí pozemku je tvořeno rodinnými domy. Dopravní trasy je nutno udržovat průjezdné pro zásah požární jednotky. Výjezdy a vjezdy na staveniště jsou stávající.

Veškeré automobily opouštějící prostor staveniště budou před výjezdem z pozemku očištěny.

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.

Prostor staveniště je doporučeno vymezit oplocením. Na viditelném místě bude umístěna tabulka s povolením stavby (pokud bude součástí povolení stavby) a dále tabulka – NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN, v rozměrech a grafice dle platných předpisů. Samotná stavba bude zajištěna v průběhu výstavby proti proniknutí.

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

Stručný popis postupu výstavby:

Hrubé stavební práce

Montáž vnitřních instalací

Dokončení prací HSV

Práce PSV

Fasáda, montáž okenních dveřních výplní

Dokončení PSV

Venkovní úpravy

Dokončení a kompletace