SOUHRNNÁ TECHNICKÁ zpráva

Akce:

STAVEBNÍ ÚPRAVY RODINNÉHO DOMU

Stavebník:

Dodavatel projektové dokumentace:

(Poznámka: Změny oproti původnímu projektu jsou podbarveny modře )

- Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení

- zhodnocení staveniště

Předmětem projektové dokumentace je stavební řešení přestavby stávajícího rodinného domu.

Rodinný dům je situován v obci Brno – Jundrov, okr. Brno - město, na parcele č.  , k. ú. Jundrov. Stávající rodinný dům je situován v řadové zástavbě s hlavním vstupem orientovaným na severní fasádě. Rodinný dům je částečně podsklepený s jedním nadzemním podlažím.

V nejbližším okolí pozemku je situovaná místní komunikace ul.  a stávající zástavba rodinných domů.

Komunikačně je objekt napojen na stávající místní komunikaci stávajícím vstupem z přilehlé komunikace ul. .

Relativní výškové osazení stavby je uvažováno k úrovni podlahy přízemí objektu a je provedeno 0,510 až 0,590 m nad úroveň upraveného terénu pozemku. Výškový systém relativního kótování rodinného domu je stanoven k  0,000 = úroveň podlahy 1.NP.

Parkování je zajištěno ve stávajícím odstavném pruhu ul. .

Zastavěná plocha:				104,72 m2

Obestavěný prostor:				621,30 m3

Světlá výška 1.NP:				2,670 m

Světlá výška 2.NP:				2,570 m

Podlahová plocha 1.NP:				72,56 m2

Podlahová plocha 2.NP:				66,62 m2

Celková podlahová plocha:			139,18 m2

Počet bytových jednotek:				1

Počet nebytových jednotek:			0

Orientační ceny stavebních prací:			1 650 tis. Kč

Náklady na ochranu životního prostředí:		       0 tis. Kč

(cena stavebních prací bude upřesněna podrobným položkovým rozpočtem)

- urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících,

Stávající rodinný dům leží v řadové zástavbě s dvěma nadzemními podlažími, částečné podsklepení.

Dispoziční řešení 1.NP (přízemí)

Hlavní vstup je situován na severní straně z ulice . Vstupním prostorem je chodba 101 ze které se vchází do obývacího pokoje 103, kuchyně 102, dětského pokoje 104, ložnice 105 a na verandu se schodištěm 107. Veranda je dále propojena s koupelnou 106, WC 108 a po schodech je přístup do 1.NP. Z verandy vedou dveře na dvůr na jižní straně domu

Dispoziční řešení 2.NP

Podkroví je přístupné z verandy se schodištěm z 1.NP. Ze schodiště 201 se vchází do centrální chodby 202 ze které je přístup do tří pokojů 203, 204, 205, koupelny s wc 206 a na půdu 207.

- technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch,

STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

  - Zemní a výkopové práce

Není součástí řešení této projektové dokumentace.

  - Základové konstrukce

Základové konstrukce jsou stávající a nebudou stavbou dotčeny. Únosnost základů byla za účasti statika ověřena sondou ve sklepě.

  - Svislé nosné a nenosné konstrukce

Stávající zdivo obvodových a vnitřních stěn je provedeno z cihel plných nepálených.

Nové zdivo obvodových stěn je dozděné z pórobetonových tvárnic (Ytong). Nové příčkové stěny jsou navrženy jako sádrokartonové tl. 100 a 150 mm (Knauf).

Na obvodové zdivo fasády rodinného domu bude proveden provětrávaný zateplovací systém s fasádní minerální vlnou Rockwool tl. 100 mm+ vzduchová mezera tl. 20 mm + desky z dřevitého odpadu s cementem (Heraklit) tl. 30 mm a tenkovrstvou probarvenou omítkou. Na vnitřní omítky budou použity příslušné stěrkové omítky. Omítky budou opatřeny finální malbou 2x PRIMALEX PLUS.

  - Vodorovné nosné konstrukce

Stávající vodorovné konstrukce jsou dřevěné trámové se záklopem a s omítnutým podhledem. Únosnost stávajících konstrukcí bude posouzena statikem.

Ve stropní konstrukci nad 1.NP bude provedeno zesílení stropů pomocí dřevěných trámů (pro zvýšení únosnosti). Způsob podepření dočasné i trvalé a postup bouracích prací budou popsány ve statické části projektové dokumentace.

Nad půdou bude provedena střešní konstrukce ve funkci stropu (se zavěšeným sádrokartonovým podhledem).

  - Vnitřní schodiště

Stávající dřevěné vnitřní schodiště bude zachováno v nynější podobě.

  - Střešní nosný systém a konstrukce

Stávající konstrukce krovu bude odstraněna. Nová konstrukce zastřešení rodinného domu bude realizována jako sedlová střecha s dvěma sedlovými vikýři. Vlastní konstrukce krovu bude tvořena krokvemi 100/200 mm, vrcholovými vaznicemi 120/200 mm a dřevěnými sloupky 140/140 mm.

Na sedlovou střechu budou přibity kontralatě 30/50 a antikondenzační fólie. Střecha bude mít sklon 50° a 28°, vikýře 9°. Střecha bude pokryta plechovou krytinou Rannila Monterrey. Střešní krytina bude v odstínu keramické pálené tašky.

Použité dřevěné konstrukce budou realizovány z kvalitního řeziva třídy S10 a budou natřeny impregnačním nátěrem 2x Bochemit QB. Kovové prvky krovu budou opatřeny 1x základním nátěrem a 1x ochranným nátěrem. Podrobné řešení konstrukce krovu je patrné z výkresu Půdorys krovu.

  - Ochrana proti půdnímu radonu a vlhkosti

Sprchový kout a ostění umyvadla bude opatřeno hydroizolačním nátěrem WATERFIN do výšky 1,5 m.

  - Ochrana proti hluku

Není nutné provádět dodatečná protihluková opatření.

  - Sádrokartonové konstrukce

Sádrokartonové povrchy budou provedeny z protipožárních sádrokartonových desek GKF (RF) 1x tl. 12,5 mm. V provozech se zvýšenou relativní vlhkostí (koupelny) budou sádrokartonové konstrukce provedeny z protipožárních impregnovaných sádrokartonových desek GKFB (RFI) 1x tl. 12,5 mm. Spoje mezi sádrokartonovými deskami budou bandážovány. Spoje budou tmeleny a broušeny. V rozích a koutech bude provedeno tmelení akrylátovým tmelem. Hrany budou opatřeny profily z pozinkovaného plechu pro sádrokarton, přetmeleny a přebroušeny. Pro připevňování sádrokartonových desek budou použity samořezné šrouby pro sádrokarton délky 35 mm. Sádrokartonové povrchy budou opatřeny finální malbou 2x Primalex Plus.

  - Tepelně a zvukově izolační konstrukce

Tepelná izolace v nových podlahách 2.NP bude z kamenné vlny Rockwool Steprock tl. 100 mm.

Pro kontaktní zateplení fasády bude z vnější části svislých nosných konstrukcí použita minerální vlna Rockwool  Fasrock tl. 100 mm a Fasrock tl. 150 mm.

Ve stropní konstrukci bude použita tepelná izolace z minerální vlny tl. 200 mm.

  - Podlahové konstrukce

Podlahy ve 2.NP jsou navrženy v tl. 65 mm. Na stropní konstrukci bude položena fólie z polyetylénu, tepelná izolace z minerální vlny Rockwool Steprock HD tl. 20 mm a dvě vrstvy OSB desky tl. 2x 18 mm. Finální nášlapnou vrstvu bude tvořit koberec popř. keramická dlažba do lepícího tmele do celkové tl. 10 mm.

  - Truhlářské konstrukce

Dřevěné truhlářské konstrukce jsou navrženy z palubkového obložení tl. 18 mm. Toto obložení bude provedeno šikmo pod krokve.

Veškeré truhlářské prvky budou opatřeny 2x lazurovacím nátěrem CAPAROL odstín dle volby investora.

  - Zámečnické konstrukce

Zámečnické konstrukce budou realizovány v rozsahu pomocného kotvícího materiálu včetně spojovacích prostředků. Kotvení pozednic bude provedeno ze šroubovic M 12 mm. Kovové prvky krovu a nepohledové prvky budou opatřeny 1x základním nátěrem a 1x ochranným nátěrem. Ostatní viditelné kovové prvky budou opatřeny 1x základním nátěrem a 2x krycím nátěrem.

  - Klempířské konstrukce

Klempířské konstrukce (žlaby, svody, háky, lemování, čela, kotlíky atd.) budou provedeny z pozinkovaného plechu, odstín dle volby investora. Lemování komínu a nesystémové konstrukční klempířské prvky budou z pozinkovaného plechu s krycím nátěrem, odstín dle volby investora.

  - Povrchové úpravy

15.1. Vnitřní povrchové úpravy

- vnitřní omítky stěn a stropů – omítka vápenocementová, malba Primalex Plus

- sádrokartonové povrchy stropů, malba Primalex Plus

15.2. Vnější povrchové úpravy

- soklová část – kamínková omítka

- fasáda se zateplením – probarvená hladká omítka se zrnem 1,5 mm Caparol, odstín dle volby investora

- fasáda bez zateplení – vápenná štuková

- obkladové konstrukce – palubkové obložení šikmo pod krokve, lazurovací nátěr (CAPAROL), odstín dle volby investora

- klempířské konstrukce – pozinkovaný plech s nátěrem, odstín dle volby investora

  - Výplňové prvky

16.1. Vnější výplňové prvky

Garážová vrata

- nejsou

Okna

- plastová, napojovaný systém s mikroventilací, okna budou prosklená průhledným izolačním dvojsklem 4/16/4 mm

Vchodové dveře

- dřevěné, kazetové

Dveře z vikýře

- dřevěná (EURO), napojovaný systém s mikroventilací, okna budou prosklená průhledným izolačním dvojsklem 4/16/4 mm

Střešní okna

- plastové střešní okno  (ROTO), okno bude prosklené průhledným izolačním dvojsklem 4/16/4 mm

Střešní výlez

- nejsou

16.2. Vnitřní výplňové prvky

Vnitřní zárubně

- vnitřní zárubně budou provedeny jako obložkové dřevěné dle výběru stavebníka

Vnitřní dveře

- vnitřní dveře budou realizovány dle výběru stavebníka

VÝPIS VRSTVENÝCH KONSTRUKCÍ

Výpis obsahuje veškeré nově navrhované vrstvené konstrukce (stěny, stropy, střecha, podlahy atd.). Uvedené konstrukce lze upravovat pouze na základě konzultace a odsouhlasení dodavatele projektové dokumentace.

- Skladby konstrukcí

Pozn.: Ve výkresové dokumentaci jsou tloušťky jednotlivých konstrukcí kótovány v koordinačních a skladebných rozměrech, které se mohou v některých skladbách konstrukcí mírně odlišovat.

K1. Obvodová stěna stávající

-	vnější tenkovrstvá omítka	  10 mm

-	stávající zdivo z cihel plných nepálených		 			670 mm

-	vápenocementová omítka	  					  		  15 mm

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-	celkem	695 mm

K2. Obvodová stěna stávající - zateplená

-	tenkovrstvá hladká probarvená omítka

na silikátové bázi (Capatect SI)	   				   	    3 mm

-	penetrační nátěr

-	stavební lepidlo (Capatect 186M) včetně výztužné síťky	   	    5 mm

-	desky z dřevitého odpadu s cementem na kotvy	Velox WS	  	  25 mm

-	vzduchová mezera								  	  20 mm

-	tepelná izolace Rockwool              					100 mm

-	stavební lepidlo (Capatect 186M)					 	    5 mm

-	stávající zdivo z cihel plných nepálených		 			670 mm

-	vápenocementová omítka	  					  		  15 mm

-------------------------------------------------------------------------------------------	----

-	celkem							 				820 mm

K3. Obvodová stěna - nová

-	vnější tenkovrstvá omítka	  10 mm

-	pórobetonové tvárnice (Ytong P2-500 PD)	200 mm

-	vnitřní tenkovrstvá omítka	 5 mm

-------------------------------------------------------------------------------------------	---

-	celkem	215 mm

K4. Obvodová stěna - nová zateplená

-	tenkovrstvá hladká probarvená omítka

na silikátové bázi (Capatect SI)	   				   	    3 mm

-	penetrační nátěr

-	stavební lepidlo (Capatect 186M) včetně výztužné síťky	   	    5 mm

-	desky z dřevitého odpadu s cementem na kotvy	Velox WS	  	  25 mm

-	vzduchová mezera								  	  20 mm

-	tepelná izolace Rockwool Airrock ND						100 mm

-	pórobetonové tvárnice (Ytong P2-500 PD)	200 mm

-	vnitřní tenkovrstvá omítka	 5 mm

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-	celkem	360 mm

K5. Štítová stěna

-	vnější tenkovrstvá omítka	  10 mm

-	stávající zdivo z cihel plných				 			150 mm

-	pórobetonové tvárnice (Ytong P2-500 PD)	100 mm

-	vnitřní tenkovrstvá omítka	 5 mm

-------------------------------------------------------------------------------------------	---

-	celkem	265 mm

K6. Štítová stěna - zateplená

-	tenkovrstvá hladká probarvená omítka

na silikátové bázi (Capatect SI)	   				   	    3 mm

-	penetrační nátěr

-	stavební lepidlo (Capatect 186M) včetně výztužné síťky	   	    5 mm

-	tepelná izolace Rockwool Fasrock						150 mm

-	pórobetonové tvárnice (Ytong P2-500 PD)	200 mm

-	vnitřní tenkovrstvá omítka	 5 mm

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-	celkem	260 mm

K7. Štítová stěna - zateplená

-	tenkovrstvá hladká probarvená omítka

na silikátové bázi (Capatect SI)	   				   	    3 mm

-	penetrační nátěr

-	stávající zdivo z cihel plných				 			150 mm

-	tepelná izolace Rockwool Fasrock						  100 mm

-	cihla Keratherm TONDACH KERATHERM NF 1,2	  115 mm

-	vnitřní tenkovrstvá omítka	 5 mm

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-	celkem	308 mm

K8. Obvodová stěna dřevěná - zateplená

-	tenkovrstvá hladká probarvená omítka

na silikátové bázi (Capatect SI)	    3 mm

-	penetrační nátěr

-	stavební lepidlo (Capatect 186M) včetně výztužné síťky	    5 mm

-	dřevěné podbití	25 mm

-	tepelná izolace Rockwool 	160 mm

-	PE parozábrana

-	2x sádrokartonová deska (KNAUF White)  	26 mm

-------------------------------------------------------------------------------------------

-	celkem	220 mm

K9. Příčková stěna tl. 100 mm

-	2x sádrokartonová deska (KNAUF White)  	25 mm

-	zvuková izolace z minerální vlny (Rockwool Airrock ND)	60 mm

-	1x sádrokartonová deska (KNAUF White)  	13 mm

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-	celkem	  98 mm

K10. Stropní konstrukce – část nového stropu nad 1.NP

-	podlahová konstrukce 2.NP

-	dřevěný záklop	25 mm

- 	dřevěný trám 120/200 mm	 200 mm

-	vzduchová mezera	 100 mm

-	dřevěné podbití		25 mm

-	rákosníková omítka	13 mm

-------------------------------------------------------------------------------------------	-----

-	celkem	 360 mm

K11. Podhled

- 	minerální tepelná izolace Rockwool Airrock ND	 160 mm

- 	kovový rošt

-	PE parozábrana

-	minerální tepelná izolace tl. 40 mm 						   40 mm

-	sádrokarton GKF (RF) 1x 12,5 mm zavěšený na kovový rošt

a přímé závěsy  	 13 mm

-------------------------------------------------------------------------------------------	-----

-	celkem	 210 mm

K12. Střešní konstrukce – nezateplená část

-	plechová krytina Ruukki Monterey

-	dřevěné latě	24 mm

-	dřevěné kontralatě

-      pojistný antikondenzační hydroizolační pás	30 mm

- 	dřevěné krokve  55/120 mm	 120 mm

-------------------------------------------------------------------------------------------	-----

-	celkem	 170 mm

K13. Střešní konstrukce – zateplená část

-	plechová krytina Ruukki Monterey

-	dřevěné latě	24 mm

-	dřevěné kontralatě	30 mm

-	vysoce difúzní folie Jutadach 115

- 	dřevěné krokve  80/160 mm s výplní minerální

tepelnou izolací tl. 160 mm 	160 mm

-	minerální tep. izolace pod krokve	40 mm

-	PE parozábrana

-	sádrokarton GKF (RF) 1x 12,5 mm	   13 mm

-------------------------------------------------------------------------------------------	-----

-	celkem	 270 mm

- Skladby podlahových konstrukcí

V prostorech se zvýšenou relativní vlhkostí jako koupelna, bude skladba navíc opatřena hydroizolačním nátěrem (WATERFIN).

P1. Keramická dlažba – použito v 2.NP

-	keramická dlažba	10 mm

-	OSB desky (2 vrstvy)	36 mm

-   	zvuková izolace Rockwool Steprock HD	20 mm

-	PE folie

-	konstrukce K10

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-	celkem	 65 mm

P2. Koberec – použito v 2.NP

-	koberec	10 mm

-	OSB desky (2 vrstvy)	36 mm

-   	zvuková izolace Rockwool Steprock HD	20 mm

-	PE fólie

-	konstrukce K10

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

-	celkem	65 mm

- napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu,

Komunikačně je objekt napojen na stávající místní komunikaci stávajícím vstupem z přilehlé komunikace .

Rodinný dům je napojen na stávající uliční řad jednotné splaškové kanalizace a vodovodu. Dešťová voda je odváděna do stávajícího kanalizačního řadu. Elektro přípojka je napojena přes přípojkovou skříň na stávající vedení nízkého napětí.

- řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území,

Rodinný dům je napojen na stávající uliční řad jednotné splaškové kanalizace a vodovodu. Dešťová voda je odváděna do stávajícího kanalizačního řadu. Elektro přípojka je napojena přes přípojkovou skříň na stávající vedení nízkého napětí.

Objekt rodinného domu se nenachází na poddolovaném a svážném území.

- vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany,

Vlastní přestavba rodinného domu nebude mít svým charakterem negativní vliv na životní prostředí. Při výstavbě budou používány certifikované a schválené stavební materiálu. Použité obaly a stavební suť budou likvidovány příslušným způsobem na řízené skládce.

- řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch

a komunikací,

Nebude měněn účel využití stavby ani jeho rozšiřování. Vzhledem k účelu stavby (rodinný dům) není nutné posuzovat řešení bezbariérového užívání.

- průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové dokumentace,

Byla provedena prohlídka a zaměření předmětného objektu, byly převzaty podklady a požadavky od stavebníka.

- údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový

a výškový systém,

Relativní výškové osazení stavby je uvažováno k úrovni podlahy přízemí objektu a je provedeno 0,510 až 0,590 m nad úroveň upraveného terénu pozemku. Výškový systém relativního kótování bytového domu je stanoven k  0,000 = úroveň podlahy 1.NP.

- členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní soubory,

Rodinný dům je členěn na jeden stavební objekt.

- vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace,

Přestavba rodinného domu nebude mít vliv na okolní pozemky ani sousední stavby. Při realizaci stavby nebude nutné využívat sousední pozemky.

- způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není uveden v části F.

V rámci realizace stavebních prací budou dodržovány veškeré bezpečnostní předpisy, zákony a vyhlášky v platném znění. Bude chráněno zdraví a bezpečnost všech pracovníků a oprávněných osob, které se budou nacházet na staveništi.

- Mechanická odolnost a stabilita

Stavba je posouzena autorizovanou osobou v oboru statika a dynamika staveb, které je součástí přílohy Stavebně konstrukční řešení.

Průkaz statickým výpočtem dokládá, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek:

- zřícení stavby nebo její části,

- větší stupeň nepřípustného přetvoření,

- poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce,

- poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině.

- Požární bezpečnost

Stavba je posouzena autorizovanou osobou v oboru požární bezpečnosti, které je součástí přílohy Požárně bezpečnostního řešení, jejímž obsahem je doklad o:

- zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu,

- omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě,

- omezení šíření požáru na sousední stavbu,

- umožnění evakuace osob a zvířat,

- umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany.

- Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

V rámci realizace stavebních prací budou dodržovány veškeré bezpečnostní předpisy, zákony a vyhlášky v platném znění. Bude chráněno zdraví a bezpečnost všech pracovníků a oprávněných osob, které se budou nacházet na staveništi.

- Bezpečnost při užívání

Nejsou požadovány zvláštní požadavky.

- Ochrana proti hluku

Z hlediska umístění rodinného domu není nutné realizovat zvláštní opatření týkající se ochrany před vnějším hlukem.

- Úspora energie a ochrana tepla

- splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích ukazatelů podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov,

- stanovení celkové energetické spotřeby stavby.

Veškeré nové konstrukce rodinného domu jsou navrženy v souladu s požadavky ČSN 73 0540 (2007) – Tepelná ochrana budov.

- Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu

a orientace, údaje o splnění požadavků na bezbariérové řešení stavby.

Nejsou požadovány zvláštní požadavky.

- Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí radon, agresivní spodní vody, seismicita, poddolování, ochranná a bezpečnostní pásma apod.

Objekt rodinného domu se nenachází na poddolovaném území ani v žádném ochranném a bezpečnostním pásmu, není ohrožen působením agresivní spodní vody, seismicitou.

- Ochrana obyvatelstva

Stavba splňuje základní požadavky na situování a stavební řešení z hlediska ochrany obyvatelstva.

- Inženýrské stavby (objekty)

- odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod,

Rodinný dům je napojen na stávající uliční řad jednotné splaškové kanalizace. Dešťová voda je odváděna do stávajícího kanalizačního řadu.

- zásobování vodou,

Rodinný dům je napojen na stávající uliční řad vodovodu.

- zásobování energiemi,

Elektro přípojka je napojena přes přípojkovou skříň na stávající vedení nízkého napětí.

- řešení dopravy,

Komunikačně je objekt napojen na stávající místní komunikaci stávajícím vstupem z přilehlé komunikace .

- Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se ve stavbě vyskytují)

V objektu se nenacházejí výrobní ani technologická zařízení.

V Brně dne 6. září 2010

Vypracoval: Josef Bayer